| Explicación de códigos motores Renault |  |
| --- | --- |
| NOMENCLATURA |  |
| Primera letra | Segunda letra | Tercera letra |  |
| (Tipo de motor) | (Tipo de culata de Cilindros) | (Capacidad - Cilindrada) |  |
| B | Bloque de fundición, árbol de levas lateral, cadena de distribución, tres bancadas | 1 | Carburador simple | A | 0 - 800 |  |
|  |  |  |  | B | 801 - 900 |  |
|  |  |  |  | C | 901 - 975 |  |
|  |  |  |  | D | 976 - 1050 |  |
|  |  |  |  | E | 1051 - 1125 |  |
|  |  |  |  | F | 1126 - 1200 |  |
|  |  |  |  | G | 1201 - 1275 |  |
|  |  |  |  | H | 1276 - 1350 |  |
|  |  |  |  | J | 1351 - 1425 |  |
|  |  |  |  | K | 1 426 - 1500 |  |
|  |  |  |  | L | 1501 - 1575 |  |
|  |  |  |  | M | 1576 - 1650 |  |
|  |  |  |  | N | 1651 - 1750 |  |
|  |  |  |  | P | 1 751 - 1850 |  |
| C | Motor Cleon | 2 | Válvulas en fila | Q | 1851 - 1950 |  |
|  | Bloque de fundición, árbol de levas lateral, cadena de distribución, cinco bancadas |  | Carburador o Inyección Monopunto | R | 1951 - 2050 |  |
| D | Bloque de fundición, árbol de levas en culata, correa dentada de distribución | 3 | Válvulas en fila | T | 2051 - 2300 |  |
|  |  |  | Inyección mono o multipunto | U | 2301 - 2500 |  |
| E | Motor Energy | 4 | 16 válvulas | V | 2501 - 2700 |  |
|  | Bloque de fundición, árbol de levas en culata, correa dentada de distribución |  | Inyección multipunto | W | 2701 - 2900 |  |
| F | Bloque de fundición, árbol de levas en culata, correa dentada de distribución | 5 | Inyección directa de combustible IDE | X | 2901 - 3000 |  |
| J | Bloque de aluminio, árbol de levas en culata, correa dentada de distribución | 6 | Carburador de doble boca |  |  |  |
| K | Bloque de aluminio, árbol de levas en culata, correa dentada de distribución | 7 | Cámaras de combustión hemisféricas |  |  |  |
|  |  |  | Inyección mono o multipunto |  |  |  |
| N | Motores Volvo 2.0 16V y 2.5 20V | 8 | Motor Diesel |  |  |  |